Глава 5: Сравнение на мрежовите топологии

| Топология | Предаване на информацията | Настройка | Разширяване | Проблеми | Цена | Окабеляване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звезда Всеки компютър се свързва към централно свъзващо устройство. | Всичката информа-ция минава през централната мре-жова връзка. | Всеки компютър трябва да е близо до централното устройство. Дължината на кабелите е макси-мум 100 м. До 24 компютъра в мрежа. | Добавяте нов компютър като прокарате нов кабел от компю-търа до свързва-щото устройство. | Когато един ком-пютър откаже мре-жата е незасегната. Ако свързащото устройство се повреди, мрежата спира да работи. | По-скъпа от прос-тите топологии. Изисква скъпо свързващо устройство. Обикновено е по-евтина от смесе-ните мрежи. | Използва кабел усукана двойка. Изисква голямо количество кабели. Не трябва да има повече от 100 м разстояние между компютъра и свързващото устройство. |
| Шина Един кабел свързва всичко. | В даден момент само един компютър изпраща инфор-мация. Информацията се разпространява по кабела и компютъ-рът я получава от него. | Кабелът се прокар-ва от компютър до компютър, после до следващия и така, докато се окабелят всички компютри. На всеки край на мрежата се поставя терминатор. | За да добавите нов компютър трябва да спрете мрежата и да откачите кабела от компютрите в нея. | Ако един компютър се повреди цялата мрежа спира да работи. | Евтина мрежа, тъй-като е необходим само един непрекъснат мрежов кабел. | Един непрекъснат кабел свързва устройствата. На всеки край на кабела трябва да има терминатор. Използва се коак-сиален кабел или кабел усукана двойка. |
| Пръстен Един кабел конфигуриран като пръстен. | Информацията се разпространява в една посока, около пръстена, и обика-ля, докато не дос-тигне правилния компютър. | Компютрите са разположени близо един до друг, Настройката е лес-на. Няма свързващо устройство. Пръстенът няма начало и край. | Кабелът между компютрите трябва да бъде прекъснат, за да бъде добавено ново устройство, така че мрежата няма да работи, докато новото устройство не започне да функционира. | Ако има прекъсва-не в кабела или грешка по мрежата, информацията продължава да пътува по мрежата докато не достигне до точката на пре-късването. Това прави отстранява-нето на пробле-мите лесно. | Една от по-скъпи-те топологии, поради високите цени на кабела. | Изисква повече окабеляване от другите топологии. Използва кабел усукана двойка. |
| Смесена Съчетава две или повече различни структури. | Често използвана за големи разстояния. Предаването на информация може да става по разли-чен начин в зависи-мост от другите топологии. | Често се създава при разширяване на съществуващи вече мрежи. Може да се използват многооб-разни свързващи устройства. | Свързващите устройства правят съчетаването на различните мре-жи и различните топологии лесно. | Поради различните технологии отстраняването на проблеми е много трудно. | Скъпа, голяма и обикновено сложна. | Окабеляването зависи от типовете мрежи. Може да се използва коаксиален кабел, кабел усукана двойка, както и оптичен кабел за големи разстояния. |